ACTIVIDADES FYQ 4º ESO tema 4 Potencia, Energía y Calor

### Kilowatio y kilowatio-hora

La unidad kilowatio-hora (kWh) es una unidad de trabajo (no debe confundirse con el kilowatio, kW), porque es el producto de una unidad de potencia por una de tiempo:

1 kWh = 103 W · 3600 s = 3,6 · 105 J

- Calcula la fuerza que efectúa el motor de un coche si realiza un trabajo de 5000 J mientras se desplaza 400 m. Expresa el resultado con un decimal de precisión.

- Una ciclista inicia un recorrido por carretera en el cual efectúa con sus músculos una fuerza de 80 N y realiza un trabajo de 3200 J. Determina el desplazamiento efectuado por dicha ciclista.

- Se quiere arrastrar a lo largo de 10 m una canoa por la arena mediante una cuerda. Si la fuerza aplicada es de 50 N, calcula el trabajo que se efectúa en los casos siguientes:

- La fuerza es paralela al suelo.

- La fuerza es perpendicular al suelo.

- Una grúa sube una pieza de 50 kg, manteniendo una velocidad constante, desde el suelo hasta la parte superior de un edificio, a una altura de 90 m, en 15 s. ¿Qué potencia tiene el motor de dicha grúa?

¿Qué potencia debería tener el motor para tardar solo 10 s?

- Calcula la energía cinética que tiene un barco de 25 t cuando navega a 18 km/h.

- El motor de un coche eléctrico, de 20000 W de potencia, funciona durante 30 s. Calcula el trabajo realizado por el motor y la velocidad adquirida por el coche suponiendo la ausencia de rozamiento, si el coche tiene una masa de 1333 kg. Redondea el resultado a un número entero.

- Una pelota de 100 g se lanza verticalmente desde el suelo con una velocidad de 6 m/s. Calcula:

- La energía mecánica inicial, e indica de qué tipo es (cinética o potencial).

- La energía mecánica al llegar al punto más alto, e indica de qué tipo es.

- La altura máxima que alcanza.

Expresa todos los resultados con 2 decimales de precisión (incluso si con ello terminan en 0).

- Se lanza un objeto de 300 g verticalmente hacia abajo, a 2 m/s y desde una altura de 30 m. Calcula:

- La energía mecánica inicial, y de qué tipo es (cinética, potencial gravitatoria o cinética y potencial gravitatoria).

- La energía mecánica y su tipo, al llegar al suelo.

- La velocidad justo antes de chocar contra el suelo.

- La energía cinética y la potencial a 20 m de altura.

Si algún resultado no es entero, redondéalo hasta las décimas.

- Una esquiadora de 60 kg de masa y moviéndose por una pista horizontal, lleva una velocidad de 6 m/s cuando ve un cruce a 200 m, donde debe pararse. Determina, teniendo en cuenta los signos:

- Las energías cinéticas inicial y final.

- El trabajo efectuado para pararse.

- La fuerza de rozamiento que ha debido de efectuar. Redondea el resultado hasta las décimas.

- Una lancha motora de 4 t de masa se desplaza a una velocidad de 10 m/s. Acelera en línea recta y alcanza una velocidad de 25 m/s después de recorrer 1 km. Determina:

- Las energías cinéticas inicial y final.

- El trabajo efectuado por el motor si no hay rozamiento.

- La fuerza ejercida por el motor.

- Disponemos de 250 g de glicerina a 21 ºC. ¿Qué temperatura alcanzarán si suministramos una energía calorífica de 40000 J? Redondea los resultados hasta la unidad.

Datos: calor específico de la glicerina: 2420 J/(kg · K).

- Mezclamos 0,5 L de agua a 20 ºC con 2 L de agua a una temperatura desconocida, t. Sabiendo que la mezcla llega a una temperatura de equilibrio de 45 ºC, determina t si la densidad del agua es de 1000 kg/m3.

- Introducimos en 1 L de agua a 20 ºC una pieza de metal de 200 g a 60 ºC. Sabiendo que la mezcla alcanza una temperatura de 32 ºC, determina el calor específico del metal. Redondea el resultado a las unidades.

Datos: densidad del agua 1000 kg/m3, calor específico del agua 4180 J/(kg · K)

- El motor de un barco produce una energía mecánica de 106 J durante 3 horas. Calcula el calor desprendido por el motor durante ese tiempo si su rendimiento es del 20%.